Základní informace ke stavbě vodovodní přípojky dle požadavků
obce Netřebice

Legislativa

Pro stavbu vodovodní přípojky musí investor zajistit vydání Územního
souhlasu*. Podrobnější informace naleznete ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., novela č. 350/2012Sb.

Územní souhlas*

Vydává příslušný Stavební úřad na základě předložené žádosti a příloh:
- technická zpráva a situace stavby se záměrem stavby (projektová dokumentace)
- vyjádření správců podzemních zařízení (Obec Netřebice, ČEZ a.s., RWE, CETIN,
VÚSS, atd.)
- písemný souhlas majitelů pozemků dotčených stavbou
- výpis a snímek z KN
- vyplněná žádost o vydání územního souhlasu (ke stažení na webových stránkách Městských
úřadů)

Realizace přípojek

Realizaci stavby zajišťuje investor stavby včetně vyřízení zvláštního užívání veřejného
prostranství. Před zahájením stavby provede oznámení obecnímu úřadu Netřebice.

Napojení na hlavní řad a osazení vodoměru provádí provozovatel vodovodu, obec Netřebice. Ostatní práce spojené s výstavbou přípojek může provádět odborná firma dle výběru investora.

Uvedení do provozu

Po dokončení stavby předá investor na OÚ Netřebice zaměření skutečného provedení přípojky a sepíše smlouvu o odběru pitné vody poté lze přípojku uvést do provozu.

Vyjádření obce Netřebice

Obec Netřebice vystaví vyjádření k vydání „Územního souhlasu“ na základě předložené
projektové dokumentace, která musí obsahovat:
- technickou zprávu (popis stavby včetně výpočtu požadovaného množství vody)
- přehlednou situaci stavby (v měřítku od 1: 1000 nebo zákres do KN mapy)
- situaci stavby (v měřítku do 1: 500)
- schéma přípojky (kladečský plán)
- podélný profil 
- obchodně technickou dokumentaci použitých výrobků (např. revizní a vodoměrné šachty)

Poznámky:

Vodovodní přípojka

Spojuje rozvodnou síť veřejného vodovodu s vnitřním vodovodem budovy. Je to část vodovodního potrubí od rozváděcího potrubí po hlavní uzávěr vnitřního vodovodu, který je umístěn za vodoměrem. Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad.

Každá připojená nemovitost musí mít samostatnou vodovodní přípojku. Přípojka musí být ukončena vodoměrnou soupravou s vodoměrem.

Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Vodovodní potrubí nesmí procházet územním znečistěným zdravotně škodlivými látkami. Zařízení, stroje a přístroje připojené na vodovodní potrubí musí být upravené tak, aby vnikaly zdravotně škodlivé kapaliny, mikroorganismy nebo jiné látky do vodovodního potrubí a sítě.

Při navrhování jmenovité světlosti vodovodního potrubí budou dodrženy příslušné předpisy pro výpočet potřeby vody.

Při uložení vodovodního potrubí podél stromořadí má být vodorovná vzdálenost od přilehlého okraje trubky po kraj stromořadí nejméně 1,5 m.

Vodovodní potrubí se musí ukládat ve sklonu alespoň 3 ‰.

Z provozních důvodů požadujeme veškeré vystrojení a armatury vodovodní přípojky provést z výrobků Hawle. Minimální krytí potrubí je 1,2 m. Pokud nelze dodržet potřebné krytí, musí se vodovodní potrubí chránit tepelnou izolací.

Vodovodní potrubí musí být uloženo na pískové lože tl. 0,1m, obsypáno bude 0,3 m nad vrchol potrubí. Přípojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratší a vedena pokud možno kolmo na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy.

V místech křížení s jinými podzemními vedeními bude dodržena vzdálenost daná ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

Prostup potrubí zdmi základů budovy nebo suterénů musí být zabezpečen tak, aby při stavbě nebo opravě potrubí přípojky nebyla trvale porušena izolace zdiva budovy proti vodě a zemní vlhkosti.

Vodoměr nebude umisťován do garáže, na parkoviště, odstavné plochy, veřejné komunikace a jiné exponované veřejné plochy.

Vodoměrná šachta se umisťuje na neveřejném pozemku, 1,0 m u hranice s veřejným prostorem.

Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot a podzemní i povrchové vody, musí být odvětratelné a bezpečně stále přístupné.

Ve vodoměrné šachtě musí být umístěno pouze vodovodní potrubí.

Umisťování vodoměru v suterénu: nejdéle 2,0 m od obvodového zdiva budovy, na suchém a větraném místě nejméně 0,20 m a nejvíce 1,20 m nad podlahou.